| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH AN GIANG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 548/QĐ-UBND | An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2012 |

## QUYẾT ĐỊNH

#### Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

#### khu công nghiệp Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

______________________

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

#### Xét đề nghị của Sở Xây dựng Tờ trình số: 12/TTr-SXD ngày 30 tháng 3 năm 2012 của sở Xây dựng về việc thẩm định đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hội An, huyện Chợ Mới, với các nội dung chủ yếu như sau:

1/ Về vị trí, giới hạn khu vực quy hoạch: thuộc xã Hội An, huyện Chợ Mới. Có tứ cận như sau:

- Phía Đông Bắc giáp kênh Ấp Chiến Lược và Đường Tỉnh 942 (cách Đường Tỉnh 942 khoảng 100m);

- Phía Đông Nam giáp khu tái định cư và nhà ở công nhân KCN Hội An;

- Phía Tây Bắc giáp kênh Trạm Bơm và đất nông nghiệp ấp Thị 2;

- Phía Tây Nam giáp kênh Một

2/ Tính chất:

Là khu công nghiệp tập trung, đa ngành như: công nghiệp chế biến rau quả, công nghệ sinh học (nghiên cứu sinh hóa phẩm), sản xuất phân bón, xay xát – lau bóng gạo, chế biến thủy sản đông lạnh.

3/ Qui mô đất đai: 100 ha

4/ Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của đồ án:

4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất: xem bảng cân bằng đất

4.2. Mật độ xây dựng trong các khu đất xây dựng:

- Nhà máy xí nghiệp: tối đa 50%

- Kho tàng, bến bãi: tối đa 25%

- Trung tâm điều hành và dịch vụ: tối đa 40%

- Khu kỹ thuật: 40%

4.3. Hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- San nền: cao độ san nền trung bình 4,05m

- Cấp điện: chỉ tiêu 50 ÷ 350 kw/ha

- Cấp nước: tiêu chuẩn 22 ÷ 45m3/ha/ngày

5/ Quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hội An được phân thành các khu chức năng như sau:

5.1. Khu nhà máy, xí nghiệp, kho tàng: gồm các nhóm ngành chính:

- Ngành công nghiệp sản xuất phân bón: diện tích 7,43ha; quy mô lao động dự kiến 600 ÷ 1.100 người;

- Ngành công nghiệp chế biến rau quả: diện tích 23,92 ha; quy mô lao động dự kiến 1.900 ÷ 3.600 người;

- Ngành công nghiệp sinh học (nghiên cứu sinh hóa phẩm): diện tích 5,7 ha; quy mô lao động dự kiến 540 ÷ 850 người;

- Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh: diện tích 15,98 ha; quy mô lao động dự kiến 1.300 ÷ 2.400 người;

- Ngành công nghiệp xay xát – lau bóng gạo: diện tích 14,59 ha; quy mô lao động dự kiến 1.200 ÷ 2.200 người;

- Kho tàng, bến bãi: diện tích 1,5ha

5.2. Khu kỹ thuật: gồm 2 trạm xử lý cấp nước và xử lý nước thải; quy mô 2,36ha

5.3. Khu trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng: gồm khu văn phòng quản lý điều hành và trưng bày giới thiệu sản phẩm, khu nhà ăn công nghiệp, đội PCCC.....diện tích khoảng 2ha.

5.4. Cây xanh, mặt nước:

- Cây xanh cách ly trong khu công nghiệp

- Tuyến mương hở ven ranh giới phía Đông Bắc khu công nghiệp.

Bảng cân bằng đất

| STT | Tên loại đất | Diện tích (Ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp, kho tàng: | 69,12 | 69,12 |
|  | - Nhóm ngành công nghiệp phân bón | 7,43 |  |
|  | - Nhóm ngành công nghiệp chế biến rau quả | 23,92 |  |
|  | - Nhóm ngành công nghiệp công nghệ sinh học (nghiên cứu sinh hóa phẩm) | 5,7 |  |
|  | - Nhóm ngành công nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh | 15,98 |  |
|  | - Nhóm ngành công nghiệp xay xát-lau bóng gạo | 14,59 |  |
|  | - Khu kho tàng bến bãi | 1,5 |  |
| 2 | Đất xây dựng khu kỹ thuật: | 3,26 | 3,26 |
|  | - Trạm xử lý cấp nước | 1,31 |  |
|  | - Trạm xử lý nước thải | 1,95 |  |
| 3 | Đất xây dựng khu trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng: | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Đất giao thông: | 11,35 | 11,35 |
| 5 | Đất cây xanh, mặt nước: | 14,26 | 14,26 |
|  | Tổng cộng: | 100,0 | 100,00 |

5.5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Trục giao thông chính đấu nối với đường tỉnh 942 dẫn vào khu công nghiệp tạo thành trục không gian chủ đạo và là tuyến hành lang kỹ thuật chính của khu công nghiệp.

- Khu trung tâm điều hành nằm ngay sát tuyến đường chính dẫn vào khu công nghiệp bao gồm công trình văn phòng trung tâm điều hành kết hợp với không gian mặt nước tạo ra không gian mở ngay lối chính vào khu công nghiệp.

6. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.1. San nền- thoát nước mưa:

- San nền:

+ Thiết kế san nền đảm bảo không bị ngập lụt và khả năng thoát nước mặt.

+ Cao độ trung bình 4,05m

- Thoát nước mưa:

+ Mạng lưới thoát nước mưa chính có đường kính D800÷1800, sử dụng cống BTCT đặt dưới lòng đường.

+ Hướng thoát nước từ trong nền đất được đưa về phía rãnh thu và hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới đường giao thông hoặc chảy ra ngoài ranh giới về phía kênh Một và kênh ấp Chiến Lược.

6.2. Giao thông:

- Đường trục chính dẫn vào khu công nghiệp: lộ giới 36m (6-10.5-3-10.5-6), chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m.

- Đường nội bộ (MC 2-2): lộ giới 27m (6-15-6), chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m

- Đường nội bộ (MC 3-3): lộ giới 16.5m (4.5-7.5-4.5), chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m.

- Đường công vụ: chiều rộng 3.5m

6.3. Cấp nước:

- Nguồn cung cấp nước cho khu công nghiệp được lấy từ nguồn nước mặt nhánh sông Tiền. Vị trí trạm bơm nước thô đặt ở phía thượng nguồn đảm bảo bán kính khu vực bảo vệ nguồn nước.

- Mạng lưới cấp nước thiết kế theo mạng vòng đảm bảo cấp nước liên tục.

6.4. Cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu công nghiệp lấy từ đường dây 22KV chạy song song với Đường Tỉnh 942.

- Nguồn điện cấp cho chiếu sáng được lấy từ 2 trạm biến áp 22/0,4KV thuộc khu công nghiệp.

6.5. Thoát nước:

- Nước thải từ nhà máy, xí nghiệp và các công trình phụ trợ trong khu công nghiệp được dẫn về trạm xử lý nước tập trung của khu công nghiệp, sau khi xử lý tại trạm sẽ được xả vào nguồn tiếp nhận đưa ra nguồn nước bên ngoài qua cửa xả số 9 ra nhánh sông Tiền.

- Vị trí điểm xả nước thải (sau khi xử lý tại trạm) được bố trí tại cống ngang qua Đường tỉnh 942 đảm bảo bán kính khu vực bảo vệ nguồn nước.

6.6. Thông tin liên lạc:

- Xây dựng 1 tổng đài điện thoại, mạng đường cáp quang và hộp nối.

- Hệ thống đường ống PVC D110x6 chờ luồn cáp đặt theo vỉa hè các trục đường và các giếng cáp.

6.7. Vệ sinh môi trường:

Rác thải trong các nhà máy, xí nghiệp được thu gom và chứa trong thùng có nắp đậy sau đó được vận chuyển tới bãi tập trung của khu công nghiệp trước khi đưa đi xử lý tập trung tại bãi rác của huyện.

Điều 2.

Ban hành kèm theo quyết định này là hồ sơ đánh giá môi trường chiến lược và bản Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Điều 3.

1.Giao cho Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh:

1.1- Tổ chức công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hội An, huyện Chợ Mới để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết thực hiện.

1.2- Chỉ đạo việc thực hiện đồ án quy hoạch khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hội An, huyện Chợ Mới. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành theo đúng quy hoạch và pháp luật.

2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thực hiện quản lý Nhà nước trên lãnh thổ về quản lý sử dụng đất đai và quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường, Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; - Các sở: XD, KHĐT, TNMT; - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; - UBND huyện Chợ Mới; - P.XDCB; - Lưu. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Ðã ký ) Võ Anh Kiệt |
| --- | --- |